## Slide 1: 第二章 指令: 计算机的语言
[Adapted from Computer Organization and Design, 4th Edition,
Patterson & Hennessy, © 2008, MK]
Courtesy for Mary Jane Irwin of PSU
Notes: Be aware that this chapter is review for this class, so doesn’t go into detail. If your students are learning assembly language programming for the first time, this set of slides needs to be expanded greatly.
Combinations to AV system, etc. 0808 (1988 in 113 IST)
Call AV hot line at 8-777-0035

## Slide 2: 构建计算机的两个重要准则
  指令用数的形式表示
  和数一样，程序存储在存储器中，并且可以读写
程序存储概念
  程序以二进制数字形式文件存储于存储器中
  指令表示成数的好处就是程序可以被当成二进制数的文件发行。商业上的意义就是计算机可以沿用那些指令集兼容的现成软件。这种“二进制兼容”使得工业设计围绕着几种指令集体系结构进行
记账程序
(机器码)
C 编译器
(机器码)
薪金
数据
记账程序使用的C源代码
存储器

## Slide 3: MIPS-32 指令集体系结构
指令类别
  计算
  存储
  跳转和分支
  浮点
    协处理器
  存储器管理
  特殊
R0 - R31
PC
HI
LO
寄存器
op
op
op
rs
rt
rd
sa
funct
rs
rt
immediate
jump target
3 种指令格式: 都是32位宽
R 格式
I 格式
J 格式

## Slide 4: MIPS (RISC)精简指令集计算机的设计原则
简单源于规整
  长度固定
  格式固定
  操作码通常是前6位
越少越快
  指令数少
  寄存器数少
  寻址方式少
加速执行常用操作
  算术操作数来自于寄存器 (程序存储型计算机)
  允许指令包含立即数
优秀的设计需要适宜的折中方案
  3种指令格式

## Slide 5: MIPS 算术运算指令
MIPS 汇编语言 算术运算语句
add $t0, $s1, $s2
sub $t0, $s1, $s2
每条MIPS算术运算指令仅仅执行一个操作
有且只有3个操作数，存放在寄存器中 ($t0,$s1,$s2)
  destination  source1 op source2
指令格式 (R 型)
0 17 18 8 0 0x22
Notes: Register designators (numbers) in decimal
Op codes and function fields in hex (0x designation)

## Slide 6: MIPS 指令字段
MIPS 字段的命名方式是为了使讨论变得简单
op rs rt rd shamt funct
op 6位 操作码，指令的基本操作
rs 5位 第一个源操作数寄存器
rt 5位 第二个源操作数寄存器
rd 5位 用于存放操作结果的目的寄存器
shamt 5位 位移量 (用于移位指令)
funct 6位 功能码，用于指明操作码字段中操作的特定变式

## Slide 7: MIPS寄存器堆
寄存器堆
src1 addr
src2 addr
dst addr
write data
32 位
src1
data
src2
data
32
locations
32
5
32
5
5
32
容纳32个32位寄存器
  两个读端口
  一个写端口
寄存器
  比主存快
    但位数大的寄存器反而更慢
    (例如 MIPS-64的速度是MIPS-32的一半)
    读/写端口对速度也有影响
  方便编译器使用
    例如 (A*B) – (C*D) – (E*F) 可以以任意顺序进行乘法运算 vs 栈
  能够存放变量
    提高代码密度 (因为相较于存储地址，寄存器的命名使用更少的位数)
write control
Notes: All machines (since 1975) have used general purpose registers

## Slide 8: MIPS 汇编语言的寄存器约定
名称 | 寄存器号 | 用途 | 调用时是否保存？
$zero | 0 | 常数0 (hardware) | 不适用
$at | 1 | 为汇编程序保留 | 不适用
$v0 - $v1 | 2-3 | 计算结果和表达式求值 | 否
$a0 - $a3 | 4-7 | 参数 | 是
$t0 - $t7 | 8-15 | 临时变量 | 否
$s0 - $s7 | 16-23 | 保留寄存器 | 是
$t8 - $t9 | 24-25 | 更多临时变量 | 否
$gp | 28 | 全局指针 | 是
$sp | 29 | 栈指针 | 是
$fp | 30 | 帧指针 | 是
$ra | 31 | 返回地址 (hardware) | 是

## Slide 9: MIPS 存储器访问指令
MIPS 有两个基本的数据传输指令，用于访问存储器
lw $t0, 4($s3) #从内存中取字
sw $t0, 8($s3) #存字到内存中
数据通过lw从内存中取出到寄存器中，或通过sw从寄存器中取出到内存中 – a 5 bit address
主存地址 – 32 位 – 等于基址寄存器中的内容+偏移量
  16位字段意味着内存访问空间为213 or 8,192 字 (215 or 32,768 字节)
Notes: Note that the offset can be positive or negative.
Offsets must be able to access bytes as well, so word offsets will have two low-order zeros in them.

## Slide 10: 机器语言 – 加载指令
Load/Store Instruction Format (I 型):
lw $t0, 24($s3)
35 19 8 2410
存储器
数据
word address (16进制)
0x00000000
0x00000004
0x00000008
0x0000000c
0xf f f f f f f f
$s3
0x12004094
2410 + $s3 =
. . . 0001 1000
+ . . . 1001 0100
. . . 1010 1100 =
0x120040ac
0x120040ac
$t0
Notes: destination address no longer in the rd field - now in the rt field
offset limited to 16 bits - so can’t get to every location in memory (with a fixed base address)

## Slide 11: 字节寻址
因为很多程序都用到8位字节，大多数体系结构按字节编址
  对齐限制 – 数据地址与存储器的自然边界对齐的要求 (MIPS中，字的起始地址必须是4的倍数)
大端: 最左边字节的地址作为字地址
    采用大端的：IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
小端: 最右边字节的地址作为字地址
    采用小端的：Intel 80x86, DEC Vax, DEC Alpha (Windows NT)
最高有效位msb
最低有效位lsb
3 2 1 0
小端字节 0
0 1 2 3
大端字节 0
Notes: Talk about the reasons (performance) for the word/byte alignment restriction

## Slide 12: 存取字节
MIPS 提供了特殊的指令用于传送字节
lb $t0, 1($s3) #从内存中取一个字节
sb $t0, 6($s3) #将一个字节存到内存
0x28 19 8 16 bit offset
哪8位用于存取？
  字节读取指令lb从内存中读取一个字节，并将其放在一个寄存器最右边的8位
    what happens to the other bits in the register?
  字节存储指令sb把一个寄存器最右边的8位取出来然后写到内存中
    what happens to the other bits in the memory word?
Notes: load byte takes the contents of the byte at the memory address specified, zero-extends it, and loads it into the register
Store byte leaves the other bits in the memory word intact.

## Slide 13: MIPS 立即数指令
addi $sp, $sp, 4 #$sp = $sp + 4
slti $t0, $s2, 15 #$t0 = 1 if $s2<15
机器语言格式(I 型):
0x0A 18 8 0x0F
小的常数经常用作立即数操作数
可能的方案?
  在内存中放置一些典型的常数，需要时取出
  创造一些硬接线的寄存器 (如$zero) ，恒置为某些常数，如1
  让一些特殊指令中包含常数 !
常数保存在指令本身中！
  立即数的格式将其值限定在 +215–1 to -215 的范围中
Notes: in gcc 52% of arithmetic operations involve constants – in spice its 69%
have the students answer why not – speed and limited number of registers
much faster than if loaded from memory
addi and slti do sign extend of immediate operand into the leftmost bits of the destination register (ie., copies the leftmost bit of the 16-bit immediate value into the upper 16 bits)
by contrast, ori and andi loads zero’s into the upper 16 bits and so is usually used (instead of the addi) to build 32 bit constants

## Slide 14: 大常数该如何？
可以将32位的常数加载到一个寄存器中，这样做的话，将必须使用两条指令
一条新的指令：读取立即数高位指令lui（读高16位）
lui $t0, 1010101010101010
然后为了获得低16位，使用
ori $t0, $t0, 1010101010101010
16 0 8 10101010101010102
1010101010101010
0000000000000000
1010101010101010
0000000000000000
1010101010101010 1010101010101010
Notes: For lecture
sets the upper 16 bits of a constant in a register, allowing the next instruction to specify the lower 16 bits of the constant
note that lui fills the lower 16 bits of the register with zero’s
why can’t addi be used as the second instruction for this 32 bit constant?
also note – the assembler lets me specify constants larger than 16 bits in one instruction and then expands the code into two instructions (lui and ori) automatically

## Slide 15: 复习: 无符号2进制表示方法
16进制 | 2进制 | 10进制
0x00000000 | 0…0000 | 0
0x00000001 | 0…0001 | 1
0x00000002 | 0…0010 | 2
0x00000003 | 0…0011 | 3
0x00000004 | 0…0100 | 4
0x00000005 | 0…0101 | 5
0x00000006 | 0…0110 | 6
0x00000007 | 0…0111 | 7
0x00000008 | 0…1000 | 8
0x00000009 | 0…1001 | 9
 | … | 
0xFFFFFFFC | 1…1100 | 
0xFFFFFFFD | 1…1101 | 
0xFFFFFFFE | 1…1110 | 
0xFFFFFFFF | 1…1111 | 
232 - 1
232 - 2
232 - 3
232 - 4
232 - 1
1 1 1 . . . 1 1 1 1 bit
31 30 29 . . . 3 2 1 0 bit position
231 230 229 . . . 23 22 21 20 bit weight
1 0 0 0 . . . 0 0 0 0 - 1
Notes: All positive numbers - no sign bit
last entry is most significant byte address
fourth from last entry is most significant word address

## Slide 16: 复习: 有符号2进制表示方法
有符号2进制 | 10进制
1000 | -8
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
23 - 1 =
-(23 - 1) =
-23 =
1010
complement all the bits
1011
and add a 1
complement all the bits
0101
and add a 1
0110
Notes: Signed numbers – assuming 2’s complement representation – for eight bits
Note that msb of 1 indicates a negative number, the bit string all 0’s is zero, that the largest positive number that can be represented is 7 (2**(n-1) –1 for n bits) whereas the largest negative number that can be represented is –8 (-2**(n-1) for n bits)

## Slide 17: MIPS 移位操作
需要将8位字符进行打包或者拆包为32位字
将一个字里面所有的位都向左或是向右移动
sll $t2, $s0, 8 #$t2 = $s0 << 8 bits
srl $t2, $s0, 8 #$t2 = $s0 >> 8 bits
指令格式 (R 型)
这样的移位是逻辑移位，因为空出的位上都是补0
  注意： shamt 字段，也就是移位量，5位，足够支持 25 – 1 or 31 bit positions 的移位操作
0 16 10 8 0x00
Notes: also have sllv, srlv, and srav

## Slide 18: MIPS 逻辑操作
在MIPS 指令集体系结构中，有许多按位逻辑操作
and $t0, $t1, $t2 #$t0 = $t1 & $t2
or $t0, $t1, $t2 #$t0 = $t1 | $t2
nor $t0, $t1, $t2 #$t0 = not($t1 | $t2)
指令格式 (R 型)
andi $t0, $t1, 0xFF00 #$t0 = $t1 & ff00
ori $t0, $t1, 0xFF00 #$t0 = $t1 | ff00
指令格式 (I 型)
0 9 10 8 0 0x24
0x0D 9 8 0xFF00

## Slide 19: MIPS 流程控制指令
MIPS 条件分支指令:
bne $s0, $s1, Lbl #go to Lbl if $s0$s1 beq $s0, $s1, Lbl #go to Lbl if $s0=$s1
  Ex: if (i==j) h = i + j;
bne $s0, $s1, Lbl1 add $s3, $s0, $s1 Lbl1: ...
指令格式 (I 型):
0x05 16 17 16 bit offset
分支目的地址如何指定？

## Slide 20: 确定分支地址
用一个寄存器 (如 lw and sw) 加上16位 偏移位
  哪个寄存器？ 指令地址寄存器 (the PC)
    它在指令中自动使用
    PC在取周期 fetch cycle 自动更新为 (PC+4) ，所以它存着下一条指令的地址
  将分支的跳转距离限定于 -215 to +215-1 (word)，这个距离是从分支跳转指令位置开始算起，但是绝大多数的跳转都是局部（附近）的
PC
Add
32
32
32
32
32
offset
16
32
00
sign-extend
from the low order 16 bits of the branch instruction
branch dst
address
?
Add
4
32
Notes: Note that two low order 0’s are concatenated to the 16 bit field giving an eighteen bit address
0111111111111111 00 = 2**15 –1 words (2**17 – 1 bytes)

## Slide 21: 分支指令
我们已经有了 beq（如果相等则分支）， bne（如果不等则分支），但是其他分支呢(例如，如果小于则分支)？对此，我们需要另一条指令 slt（小于则置位）
小于则置位指令:
slt $t0, $s0, $s1 # if $s0 < $s1 then # $t0 = 1 else # $t0 = 0
指令格式 (R 型):
slt的其他版本
slti $t0, $s0, 25 # if $s0 < 25 then $t0=1 ...
sltu $t0, $s0, $s1 # if $s0 < $s1 then $t0=1 ...
sltiu $t0, $s0, 25 # if $s0 < 25 then $t0=1 ...
2
0 16 17 8 0x24
Notes: Unsigned (u) versus signed integer comparison

## Slide 22: 更多流程指令
可以使用 slt, beq, bne, 以及寄存器$zero 中的固定值0来构造其他的条件
  小于 blt $s1, $s2, Label
  小于或等于 ble $s1, $s2, Label
  大于 bgt $s1, $s2, Label
  大于或等于 bge $s1, $s2, Label
slt $at, $s1, $s2 #$at set to 1 if
bne $at, $zero, Label #$s1 < $s2
这样的分支指令以伪指令的形式包含在指令集中 - 可以被汇编程序组织和扩展
  这也是为何汇编程序需要一个保留寄存器 ($at)
Notes: For lecture
blt $s1,$s2 Label =
slt $at,$s1,$s2 #at gets 1 if $s1 < $s2
bne $at,$zero,Label

## Slide 23: 边界检查的捷径
将有符号数作为无符号数来处理，是一种检验 0 ≤ x < y 的低开销方法，常用于检查数组的下标是否越界
sltu $t0, $s1, $t2 # $t0 = 0 if # $s1 > $t2 (max) # or $s1 < 0 (min) beq $t0, $zero, IOOB # go to IOOB if # $t0 = 0
问题的关键是负数在二进制补码表示法中看起来像是无符号表示法中的一个很大的数，因为在有符号数中最高有效位是符号位，而无符号数中最高有效位是具有最大权重的位。所以使用无符号比较 x < y，在检查x是否小于y的同时，也检查了x是否为一个负数。

## Slide 24: 其他流程控制指令
MIPS 也有无条件分支指令，也叫跳转指令: j label #go to label
指令格式 (J 型):
0x02 26-bit address
PC
4
32
26
32
00
from the low order 26 bits of the jump instruction
Notes: If-then-else code compilation

## Slide 25: 远距离的分支转移
如果分支转移的位置很远，距离超过条件分支指令的16位可以表示的范围，那该怎么办？
汇编器的解决方案是插入一个跳转到分支目标的无条件跳转，并将条件取反
beq $s0, $s1, L1
变为
bne $s0, $s1, L2
j L1
L2:

## Slide 26: Instructions for Accessing Procedures
MIPS 过程调用 指令: jal ProcedureAddress #跳转和链接
jal指令实际就是将PC+4保存在寄存器$ra中，从而将链接指向下一条指令，为过程返回做好准备
机器命令格式(J 型):
然后以下面这条指令返回
jr $ra #返回
指令格式 (R 型):
0x03 26 bit address
0 31 0x08
Notes: jr jumps to the address stored in the register – in this case $ra – which is just what we want.

## Slide 27: 在过程运行期间，程序必须遵循以下六个步骤
将参数放在过程可以访问的位置
  $a0 - $a3: 4个参数寄存器
将控制转移给过程
获得过程所需的存储资源
执行请求的任务
将结果的值放在调用程序可以访问到的位置
  $v0 - $v1: 用于返回值的两个值寄存器
将控制返回初始点
  $ra: 用于返回起始点的返回地址寄存器

## Slide 28: 寄存器溢出
如果相对于分配参数和返回结果，被调用者需要用到更多的寄存器，那该怎么办？
  被调用者使用栈 – 一种后进先出的队列
低地址
高地址
$sp
一个通用寄存器, $sp ($29), 用作栈指针 (从高地址指向低地址)
  将数据放入栈中 – 压栈
    $sp = $sp – 4 data on stack at new $sp
  将数据从栈中移出 – 出栈
    data from stack at $sp $sp = $sp + 4
top of stack
Notes: Note that temporary registers $t0 through $t9 can also be used as by MIPS convention they are not preserved by the callee (kept intact) across subroutine boundaries
However, saved registers $s0 through $s7 must be preserved by the calle - I.e., if the callee uses one, it must first save it and then restore it to its old value before returning control to the caller

## Slide 29: 在堆中分配空间
栈中包含过程所保存的存储器和局部变量的片段称为 过程帧 (也叫活动记录)
  帧指针($fp) 指向该帧的第一个字 – 提供一个固定的基址寄存器
    $fp 在调用中用 $sp 初始化，而 $sp 可以使用 $fp 进行恢复
低地址
高地址
$sp
保存的参数寄存器
(如果有的话)
保存的返回地址
保存的保留寄存器
(如果有的话)
局部数组和结构体
(如果有的话)
$fp
Notes: On the other hand, the stack pointer (sp) might change during the procedure (not the case for all of our examples) so references to a local variable in memory might have different offsets wrt the sp depending on where they are in the procedure.

## Slide 30: 在堆中分配空间
静态数据段是存储常量和其他静态变量的空间（例如数组）
动态数据段 (习惯称为堆)这样的数据结构通常会随生命期增长或缩短 (例如链表)
  C语言通过显式的函数调用在堆上分配和释放空间。malloc()分配，free()释放。
存储器
0x 0000 0000
正文
(你的代码)
保留
静态数据
0x 0040 0000
0x 1000 0000
0x 1000 8000
0x 7f f f f f f c
栈
动态数据
(堆)
$sp
$gp
PC
Notes: Stack and heap grow towards each other.
Malloc() allocates space on the heap and returns a pointer to it. Memory allocation is controlled by programs (in C) and is the source of many common and difficult bugs. Forgetting to free space leads to “memory leak” and the need for “garbage collection” and freeing space to early to “dangling pointers”.

## Slide 31: MIPS 指令种类分布
SPEC2006中每类MIPS指令出现的频率
指令 类型 | 出现频率 | 
 | 整型 | 浮点
算术 | 16% | 48%
数据传输 | 35% | 36%
逻辑 | 12% | 4%
条件分支 | 34% | 8%
跳转 | 2% | 0%

## Slide 32: 原子交换原语的支持
需要硬件支持同步，否则就有发生数据竞争的危险，导致读数据错误而引起程序运行结果的改变
  假如来自不同线程的两个内存地址访问同一个地址，它们连续出现，并且至少其中一个是写操作，那么这两个存储访问形成数据竞争。
原子交换原语 – 将寄存器中的一个值和存储器中的一个值相互交换
  执行一组原子交换原语时，需要提供原子读和原子写存储器单元的能力，使得在进行存储器原子读或原子写操作时任何其他操作都不得插入。备选方案常常需要一组特殊的配置指令。
ll $t1, 0($s1) #load linked
sc $t0, 0($s1) #store conditional

## Slide 33: 原子交换原语:链接取数ll和条件存数sc
当由链接取数指令所指定的单元的内容，在相同地址的条件存数指令执行前已被改变的话，那么条件存数指令就执行失败。
try: add $t0, $zero, $s4 #$t0=$s4 (exchange value)
ll $t1, 0($s1) #load memory value to $t1
sc $t0, 0($s1) #try to store exchange #value to memory, if fail #$t0 will be 0
beq $t0, $zero, try #try again on failure
add $s4, $zero, $t1 #load value in $s4
如果在链接取数和条件存数两条指令之间的任何时候有处理器插入，并修改了该单元的值，指令条件存数都会将$t0置为0，引起这段序列重新执行。
Notes: Use care when inserting instructions between the ll and sc. Only register-register instructions can be safely permitted, otherwise it is possible to create deadlock where the processor can never complete the sc because of repeated page faults.

## Slide 34: C语言的翻译层次
C 程序
编译器
汇编语言程序
汇编器
机器语言模块
目标文件：库程序
可执行文件
链接器
加载器
存储器
机器语言
Notes: Four logical phases all programs go through
C code – x.c or .TXT
assembly code – x.s or .ASM
object code – x.o or .OBJ
executable – a.out or .EXE

## Slide 35: 编译器的优势
冒泡排序中编译器优化对性能、指令数、CPI的影响比较
  程序对含有100000个字的被初始化为随机数的数组进行排序。程序运行在3.06GHz的奔腾4处理器上，前端系统总线是533MHz，具有2GB的PC2100 DDR SDRAM。操作系统使用Linux 2.4.20。
gcc 优化选项 | 相对性能 | 时钟周期 (百万) | 指令数 (百万) | CPI
无 | 1.00 | 158,615 | 114,938 | 1.38
O1 (中等) | 2.37 | 66,990 | 37,470 | 1.79
O2 (完全) | 2.38 | 66,521 | 39,993 | 1.66
O3 (过程集成) | 2.41 | 65,747 | 44,993 | 1.46
没有优化的代码具有最好的CPI，使用O1优化的代码具有最少的指令数，但是O3优化的执行速度最快，这是为什么？

## Slide 36: Java的翻译层次
Java 程序
编译器
类文件 (Java 字节码)
即时
编译器
已编译好的Java方法 (机器语言)
Java 库例程 (机器语言)
Java
虚拟机

## Slide 37: C排序 vs Java排序
比较C排序算法和Java排序算法的性能
  JVM是Sun的1.3.1版本，JIT是Sun Hotspot的1.3.1版本
 | 执行方式 | 优化选项 | 冒泡 | 快速 | 快速排序相对冒泡排序加速比
 |  |  | 相对 性能 |  | 
C | 编译器 | 无 | 1.00 | 1.00 | 2468
C | 编译器 | O1 | 2.37 | 1.50 | 1562
C | 编译器 | O2 | 2.38 | 1.50 | 1555
C | 编译器 | O3 | 2.41 | 1.91 | 1955
Java | 解释器 |  | 0.12 | 0.05 | 1050
Java | 即时编译器 |  | 2.13 | 0.29 | 338
观察？
Notes: Unoptimized C prgram is 8.3 times faster than the interpreted Java code for bubble.
Using JIT makes Java 2.1 times faster than the unoptimized C and within a factor of 1.13 of the highest optimized C code.
Ratio’s aren’t as close for quick, presumably because it is harder to amortize the cost of runtime compilation over the shorter execution time.
The last column demonstrates the impact of a better algorithm

## Slide 38: 寻址模式的说明
1. 寄存器寻址
op rs rt rd funct
寄存器
word operand
op rs rt offset
2. 基址寻址
base register
存储器
word or byte operand
3. 立即寻址
op rs rt operand
4. PC-相对寻址
op rs rt offset
Program Counter (PC)
存储器
branch destination instruction
5. 伪直接寻址
op jump address
Program Counter (PC)
存储器
jump destination instruction
||

## Slide 39: MIPS 目前的组成
处理器
存储器
32 bits
230
words
read/write
addr
read data
write data
word address
(binary)
0…0000
0…0100
0…1000
0…1100
1…1100
Register File
src1 addr
src2 addr
dst addr
write data
32 bits
src1
data
src2
data
32
registers
($zero - $ra)
32
32
32
32
32
32
5
5
5
PC
ALU
32
32
32
32
32
0
1
2
3
7
6
5
4
byte address
(大端)
Fetch
PC = PC+4
Decode
Exec
Add
32
32
4
Add
32
32
branch offset