## Slide 1: 第三章：计算机的算术运算
[Adapted from Computer Organization and Design, 4th Edition,
Patterson & Hennessy, © 2008, MK]
Courtesy for Mary Jane Irwin of PSU

## Slide 2: 复习：MIPS (RISC)精简指令集计算机的设计原则
简单源于规整
  长度固定
  格式固定
  操作码通常是前6位
越少越快
  指令数少
  寄存器数少
  寻址方式少
加速执行常用操作
  算术操作数来自于寄存器 (存储程序型计算机)
  允许指令包含立即数
优秀的设计需要适宜的折中方案
  3种指令格式

## Slide 3: 复习: 寻址方式的说明
1. 寄存器寻址
op rs rt rd funct
寄存器
word operand
op rs rt offset
2. 基址寻址
base register
内存
word or byte operand
3立即寻址
op rs rt operand
4. PC-相对寻址
op rs rt offset
Program Counter (PC)
内存
branch destination instruction
5. 伪直接寻址
op jump address
Program Counter (PC)
内存
jump destination instruction
||

## Slide 4: 数字表示法
32-位有符号数 (2’的补码): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = 0ten 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = + 1ten ...
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = + 2,147,483,646ten 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = + 2,147,483,647ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = – 2,147,483,648ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = – 2,147,483,647ten ...
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = – 2ten 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = – 1ten
maxint
minint
将 <32-位的数转化为32-位的数
  扩展符号位 0010 -> 0000 0010 1010 -> 1111 1010
  符号位扩展--- 零扩展
最高
有效位
最低
有效位

## Slide 5: MIPS 算术逻辑单元 (ALU)
必须支持算术和逻辑运算
  add, addi, addiu, addu
  sub, subu
  mult, multu, div, divu
  sqrt
  and, andi, nor, or, ori, xor, xori
  beq, bne, slt, slti, sltiu, sltu
32
32
32
m (operation)
result
A
B
ALU
4
zero
ovf
1
1
特殊情况
  符号位（0/1）扩展 （算术）– addi, addiu, slti, sltiu
  零扩展指令（逻辑）– andi, ori, xori
  需要溢出检测的指令 – add, addi, sub

## Slide 6: 处理溢出
操作 | 源操作数A | 源操作数B | 发生溢出时的结果
A + B | ≥ 0 | ≥ 0 | < 0
A + B | < 0 | < 0 | ≥ 0
A - B | ≥ 0 | < 0 | < 0
A - B | < 0 | ≥ 0 | ≥ 0
当结果不能用32-位数表示时，溢出发生，即符号位成为计算结果的一个值位，而不是一个合适的符号位。
  将具有不同符号的操作数相加，或者将具有相同符号的操作数相减，不会发生溢出。
MIPS 用异常（中断）来表示溢出的发生。在异常（中断） 服务程序中，寄存器EPC中包含有引起异常（中断） 的指令的地址。

## Slide 7: A MIPS ALU 的执行
+
A1
B1
result1
less
+
A0
B0
result0
less
+
A31
B31
result31
less
. . .
0
0
set
对有符号算术运算，使能溢出位设置 (add, addi, sub)
add/subt
op
ovf
zero
. . .
零检测 (slt, slti, sltiu, sltu, beq, bne)
Notes: For slt (and slti and sltiu and sltu)
“No integer overflow exception occurs under any circumstances. The comparison is valid even if the subtraction used during the comparison overflows.”
The way I read this is that if the result overflows during the subtraction, no attempt is made to correct the set line to reflect that!
Otherwise, you would need to add additional logic in front of the set line to do the correction in case of overflow. Like exoring the overflow bit with the sign bit.

## Slide 8: 性能如何?
n-位行波加法器（ ripple-carry adder）的关键路径是 n*CP
设计诀窍– 改进硬件(先行进位累加器Carry Lookahead)
A0
B0
1-bit
ALU
result0
CarryIn0
CarryOut0
A1
B1
1-bit
ALU
result1
CarryIn1
CarryOut1
A2
B2
1-bit
ALU
result2
CarryIn2
CarryOut2
A3
B3
1-bit
ALU
result3
CarryIn3
CarryOut3

## Slide 9: 乘法
二进制相乘实际上是一组左移/右移和相加运算
被乘数
乘数
部分
积数组
双精度 乘积
n
2n
n
可以并行形成，并行相加，以提高乘法速度

## Slide 10: 乘法器硬件（加法和右移）
被乘数
32-bit ALU
乘数
Control
add
shift
right
积
0 1 1 0 = 6
0 0 0 0 0 1 0 1 = 5
add 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 1 0
add 0 0 1 1 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 1
add 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0
add 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
= 30
Notes: For lecture

## Slide 11: MIPS 乘法指令
乘 (mult 和multu) 的结果为一个双精度积
mult $s0, $s1 # hi||lo = $s0 * $s1
  积的低阶字在寄存器lo中，高阶字在寄存器hi中
  指令mfhi rd and mflo rd 用于将积移到用户可访问的寄存器中
0 16 17 0 0 0x18
通过利用更复杂的专用乘法器硬件电路，可以提高基于累加器的乘法速度
Notes: multu – does multiply unsigned
Both multiplies ignore overflow, so its up to the software to check to see if the product is too big to fit into 32 bits. There is no overflow if hi is 0 for multu or the replicated sign of lo for mult.

## Slide 12: 快速乘法器硬件结构
利用并行加法器树建立一个更快的乘法器，在底部，每个32-位的加法器对应乘法器的一位
32-bit ALU
32-bit ALU
32-bit ALU
32-bit ALU
32-bit ALU
33-bit ALU
33-bit ALU
33-bit ALU
36-bit ALU
43-bit ALU
59-bit ALU
product0
‘ier0*’icand
‘ier1*’icand
‘ier2*’icand
‘ier3*’icand
‘ier4*’icand
‘ier5*’icand
‘ier6*’icand
‘ier7*’icand
‘ier30*’icand
. . .
. . .
. . .
product1
product2
product3
product63 . . . product5
product4

## Slide 13: 除法
除法实际上是一组商位计算、左移和相减的运算
被除数= 商x 除数+ 余数
被除数
除数
部分
余数阵列
商
n
n
余数
n
0
0
0
0
0
0

## Slide 14: 除法器硬件（左移和减法）
除数
32-bit ALU
商
Control
subtract
shift
left
被除数
余数
0 0 1 0 = 2
0 0 0 0 0 1 1 0 = 6
0 0 0 0 1 1 0 0
sub 1 1 1 0 1 1 0 0
余负, so ‘商位= 0
0 0 0 0 1 1 0 0
恢复余数
0 0 0 1 1 0 0 0
sub 1 1 1 1 1 1 0 0
余负, so ‘商位= 0
0 0 0 1 1 0 0 0
恢复余数
0 0 1 1 0 0 0 0
sub 0 0 0 1 0 0 0 1
余正, so ‘商位= 1
0 0 1 0 0 0 1 0
sub 0 0 0 0 0 0 1 1
余正, so ‘商位= 1
= 3 ，余数为0
Notes: For lecture

## Slide 15: MIPS 除法指令
除法(div and divu) 的结果，余数在hi 寄存器中，商在lo寄存器中。
div $s0, $s1 # lo = $s0 / $s1
# hi = $s0 mod $s1
  指令mfhi rd 和mflo rd 用于将商和余数移到用户可访问的通用寄存器中。
和乘法一样，除法忽略了溢出判断，所以必须通过软件判断商是否溢出，软件还必须检测除数，以避免被0除的现象发生。
0 16 17 0 0 0x1A
Notes: Seems odd to me that the machine doesn’t support a double precision dividend in hi || lo but it looks like it doesn’t

## Slide 16: 表示很大（小）的数
如果我们想编码地球的年龄？
  4,600,000,000 or 4.6 x 109
或是原子的重量？
  0.0000000000000000000000000166 or 1.6 x 10-27
我们无法用32位整数来表示上述数据。
浮点表示 (-1)sign x F x 2E
  Still have to fit everything in 32 bits (single precision)
s E (exponent) F (fraction)
1 bit 8 bits 23 bits
  The base (2, not 10) is hardwired in the design of the FPALU
  More bits in the fraction (F) or the exponent (E) is a trade-off between precision (accuracy of the number) and range (size of the number)
Notes: Notice that in scientific notation the mantissa is represented in normalized form (no leading zeros)

## Slide 17: 浮点表示中的异常事件
上溢 ：指数太大而不能在指数域表示
下溢 ：负的指数太大而不能在指数域中表示出来
s E (exponent) F (fraction)
1 bit 11 bits 20 bits
F (fraction continued)
32 bits
一种减少上溢和下溢的方法就是采用更大指数的格式
  双精度 – 占用两个 MIPS 字
+∞
-∞
+ largestE +largestF
+ largestE -largestF
- largestE +smallestF
- largestE -smallestF

## Slide 18: IEEE 754 浮点标准
基本现在所有的计算机都遵循IEEE 754 浮点标准
(-1)sign x (1+F) x 2E-bias
  单精度和双精度的格式都有定义
  F（尾数） 是规格化的，其最高有效位是 1 (这一位没必要存) – 称为隐藏位
  为了简化，IEEE 754 规定单精度的偏阶为127，双精度指数偏阶为1023。因此，单精度表示范围为：
  the most negative is 00000001 = 21-127 = 2-126
  the most positive is 11111110 = 2254-127 = 2+127
例子 (规格化的)
  Smallest+: 0 00000001 1.00000000000000000000000 = 1 x 21-127
  Zero: 0 00000000 00000000000000000000000 = true 0
  Largest+: 0 11111110 1.11111111111111111111111 = 2-2-23 x 2254-127
  1.02 x 2-1 =
  0.7510 x 24 =
0 01111110 1.00000000000000000000000
0 10000010 1.10000000000000000000000
Notes: Book distinguishes between the representation with the hidden bit there – significand (the 24 bit version) , and the one with the hidden bit removed – fraction (the 23 bit version)
.75 = 0.11 base 2 = 1.1 and decrement the exponent base 2
Excess exponents (128 64 32 16 8 4 2 1)
0000 0000 reserved for true zero (with F=0) or denorms (with F != 0)
0000 0001 1-127 so -126
0000 0010 2-127 so -125
…
0111 1101 125-127 so -2
0111 1110 126-127 so -1
0111 1111 127-127 so 0 (e.g., so can represent 1 x 2^0 )
1000 0000 128-127 so +1
1000 0001 129-127 so +2
1000 0010 130-127 so +3
…
1111 1110 254-127 so +127
1111 1111 255-127 so +128, but reserved for infinity with F = 0 and NAN with F != 0

## Slide 19: IEEE 754 浮点数的编码（下表为图3-14）
特殊的符号表示异常事件
  正负无穷替代除0中断
  非数NAN 用来表示无效操作的结果，例如 0/0
  真0是位串都为0
单精度 |  | 双精度 |  | 表示的数
E (8) | F (23) | E (11) | F (52) | 
0000 0000 | 0 | 0000 … 0000 | 0 | 真0 (0)
0000 0000 | 非零 | 0000 … 0000 | 非零 | ± 非规格化数
1-254 | 任意 | 0111 …1111 to +1023,-1022 | 任意 | ± 浮点数
1111 1111 | + 0 | 1111 … 1111 | - 0 | ± 无穷
1111 1111 | 非零 | 1111 … 1111 | 非零 | 非数 (NaN)
Notes: The E notations must not be given in bias, but in unsigned binary form in the book? I decided it was less confusing to give the bias representations (i.e., the unsigned number minus the bias).
Note that the # value for denorms is interpreted to be -126 to give a smooth transistion into the denorm space (not as -127)

## Slide 20: 算术精确性
舍入（除了截断舍入）要求额外的硬件支持以产生更多的有效位
  保护位G– 规格化时，向左移动一位，G变为F的一位。
  舍入位R – 用于提高准确度
  粘贴位S– 用于支持向最靠近的偶数舍入;当一位1被向右移出时，将其置1
IEEE 754 FP 舍入模式
  总是向上舍入(toward +∞)
  总是向下舍入(toward -∞)
  截断舍入
  向最靠近的偶数舍入
F = 1 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx G R S

## Slide 21: 浮点加法
加法(和减法)
(F1  2E1) + (F2  2E2) = F3  2E3
  Step 0: 恢复F1 和F2中的隐藏位
  Step 1: 对阶操作，通过移位，向高阶数对齐；右移 F2 （ E1 - E2）位 (假定E1  E2)，记录GRS位。
  Step 2: 相加 F2 和 F1 得到F3
  Step 3: 规格化 F3 (so it is in the form 1.XXXXX …)
    如果 F1 和F2 符号相同 F3 [1,4)  右移F3 一位并增加E3 (向上溢出检测
    如果 F1 和F2 符号不同 可能需要将F3左移很多位，每移位一位，E3减1 E3 (向下溢出检测） 。
  Step 4: 舍入F3，如需要，再次规格化 F3
  Step 5: 隐藏F3的最高有效位，然后存储结果
Notes: Note that the smaller fraction is the one shifted (while increasing its exponent until it is equal to the larger exponent)

## Slide 22: 浮点加法的例子
加法
(0.5 = 1.0000  2-1) + (-0.4375 = -1.1100 2-2)
  Step 0:
  Step 1:
  Step 2:
  Step 3:
  Step 4:
  Step 5:
恢复隐藏位
移动尾数(1.1100) ，向高阶数对齐
尾数相加
1.0000 + (-0.111) = 1.0000 – 0.111 = 0.001
规格化和，检查向上/下溢出
0.001 x 2-1 = 0.010 x 2-2 = .. = 1.000 x 2-4
已经舍入了
隐藏最高有效位，然后存储结果
Notes: For lecture
Note that these are the same examples as used in the book. Would be good to use a different example, but I ran out of energy/time to do that.

## Slide 23: 浮点乘法
乘法
(F1  2E1) x (F2  2E2) = F3  2E3
  Step 0:恢复F1 和F2中的隐藏位
  Step 1: 阶数相加，确定乘积的符号（取决于尾数的最高有效位）
  Step 2: 将 F1 和 F2 相乘得到双精度的 F3
  Step 3: 规格化 F3 (so it is in the form 1.XXXXX …)
    由于F1 和F2 是规格化的数  F3 [1,4) 右移F3 一位并增加E3
    向上溢出检测
  Step 4:舍入F3，如需要，再次规格化 F3
  Step 5: 隐藏F3的最高有效位，然后存储结果

## Slide 24: 浮点乘法的例子
乘法
(0.5 = 1.0000  2-1) x (-0.4375 = -1.1100 2-2)
  Step 0:
  Step 1:
  Step 2:
  Step 3:
  Step 4:
  Step 5:
恢复隐藏位
阶数相加
尾数相乘 1.0000 x 1.110 = 1.110000
规格化乘积，检查溢出
1.110000 x 2-3 已经规格化了
已经舍入
隐藏最高有效位，然后存储结果
Notes: For lecture

## Slide 25: MIPS 浮点指令
MIPS 具有单独的浮点寄存器 ($f0, $f1, …, $f31) (在双精度计算中成对使用) ，具有特殊的存储指令
lwcl $f1,54($s2) #$f1 = Memory[$s2+54]
swcl $f1,58($s4) #Memory[$s4+58] = $f1
支持IEEE 754 单精度
add.s $f2,$f4,$f6 #$f2 = $f4 + $f6
和双精度操作
add.d $f2,$f4,$f6 #$f2||$f3 = $f4||$f5 + $f6||$f7
类似地指令有sub.s, sub.d, mul.s, mul.d, div.s, div.d
Notes: The benefits of separate floating point registers are having twice as many registers without using up more bits in the instruction format, having twice the registers bandwidth by having separate integer and floating point register sets, and being able to customize registers for floating point.
The major impact is having to create a separate set of data transfer instructions to move data between the floating point registers and memory

## Slide 26: MIPS 浮点指令
支持浮点单精度比较操作
c.x.s $f2,$f4 #if($f2 < $f4) cond=1; else cond=0
x 可以为eq, neq, lt, le, gt, ge
及浮点双精度比较操作
c.x.d $f2,$f4 #$f2||$f3 < $f4||$f5 cond=1; else cond=0
及浮点条件分支操作
bclt 25 #if(cond==1) go to PC+4+25
bclf 25 #if(cond==0) go to PC+4+25

## Slide 27: 常用MIPS指令的使用频率
Only included those with >3% and >1%
 | SPEC 整型 | SPEC 浮点型
addu | 5.2% | 3.5%
addiu | 9.0% | 7.2%
or | 4.0% | 1.2%
sll | 4.4% | 1.9%
lui | 3.3% | 0.5%
lw | 18.6% | 5.8%
sw | 7.6% | 2.0%
lbu | 3.7% | 0.1%
beq | 8.6% | 2.2%
bne | 8.4% | 1.4%
slt | 9.9% | 2.3%
slti | 3.1% | 0.3%
sltu | 3.4% | 0.8%
 | SPEC 整型 | SPEC 浮点型
add.d | 0.0% | 10.6%
sub.d | 0.0% | 4.9%
mul.d | 0.0% | 15.0%
add.s | 0.0% | 1.5%
sub.s | 0.0% | 1.8%
mul.s | 0.0% | 2.4%
l.d | 0.0% | 17.5%
s.d | 0.0% | 4.9%
l.s | 0.0% | 4.2%
s.s | 0.0% | 1.1%
lhu | 1.3% | 0.0%